## Slide 1
www.nscc-gz.cn
黄瀚
COMPILER: A Compiler Approach for Communication Optimization

## Slide 2: MPI简介
MPI基本介绍
  MPI：Message Passing Interface
  广泛应用于高性能计算的应用中
  可以将应用扩展到大规模的节点
  目前使用的MPI种类
    OpenMPI
    IntelMPI
    MPICH
    MVAPICH

## Slide 3: MPI简介
MPI函数基本介绍
  点对点同步通信：MPI_Send MPI_Recv
  点对点异步通信：MPI_Isend MPI_Irecv
  聚合通信：MPI_Alltoallv MPI_AllReduce
  HPC应用中通信优化方法
    聚合通信->点对点通信
    同步通信->异步通信

## Slide 4: Motivation
应用专家 vs 性能专家
  应用专家：怎么方便怎么来
    喜欢使用更简单/更为大众使用的MPI接口
    只能保持基本的可扩展性
    应用代码希望简洁，便于维护
  性能专家：性能怎么好就怎么来
    偏向于使用更加底层/效率更高的MPI接口
    使得应用的可扩展性更强
    优化后的应用代码可能比较复杂，可读性较差

## Slide 5: Motivation
大规模MPI应用的扩展性问题
  节点规模较小的时候MPI可扩展性问题不大
    节点规模较小时，一次Alltoall通信开销不大
    原本的MPI可以满足要求
  扩展到大规模节点的时候MPI可扩展性出现问题
    PowerLLEL++(PPoPP’24)：大规模时MPI通信成为了性能瓶颈

## Slide 6: Motivation
性能专家写的编译器，能够优化先前应用专家的代码

## Slide 7: 万恶之源
ICS09的一篇综述性论文
  MPI-aware compiler optimizations for improving communication-computation overlap
  介绍了使用Compiler的方式来优化通信的方法
  方法总结
    Blocking MPI操作转换成Non-blocking的
    调用库函数优化
    MPI聚合通信的拆分
    通过调整代码，增大通信计算重叠的窗口
    双缓冲以及循环展开/分解

## Slide 8: 实现方法总结
使用ROSE或者LLVM做source to source代码生成
  使用ROSE做的工作
    Compiled MPI：Hoefler和LLNL合作的项目（2012年项目）
    Transforming Blocking MPI to Non-Blocking and persistent operations（2017年EuroMPI）
    Toucan（2017年IPDPS）
    Exploitation of Dynamic Communication Patterns through Static Analysis （2010年ICPP）
    Compiler-Assisted Overlapping of Communication and Computation in MPI Applications（2016年CLUSTER）

## Slide 9: 实现方法总结
使用ROSE或者LLVM做source to source代码生成
  使用LLVM做的工作
    Automatic Code Motion to Extend MPI Nonblocking Overlap Window（ISC2020workshop）
    Automatic Partitioning of MPI Operations in MPI+OpenMP Applications （ISC2021workshop）
    Compiler-enabled optimization of persistent MPI Operations（2022年ExaMPI）

## Slide 10: 实现方法总结
自己搓一套范式来搞MPI
  写DSL或者编程模型
    Enhancing Performance Portability of MPI Applications Through Annotation-Based Transformations （2013年ICPP）
    Delta Send-Recv for Dynamic Pipelining in MPI Programs （2012年CCGrid）
    Analyzing the Impact of Programming Models for Efficient Communication Overlap in High-Speed（2014年HPCS）
    An Embedded DSL for High Performance Declarative Communication with Correctness Guarantees in C++ （2015年LCPC）

## Slide 11: 实现方法总结
自己设计运行时系统
  一般是与编译器相关的优化相结合
  有的可以用LD_PRELOAD弄一个系统（PMPI也可以）
    Transparent Overlapping of Blocking Communication in MPI Applications（2020年HPCC）
    Analyzing the Impact of Programming Models for Efficient Communication Overlap in High-Speed （2014年HPCS）
    Toucan - A Translator for Communication Tolerant MPI Applications （2017年TPDS）

## Slide 12: 优化方法总结
Blocking的换Non-Blocking
  基本每一个优化方法都做了这个操作
  后面做扩展window的基础

## Slide 13: 优化方法总结
MPI聚合通信的拆分 / 双边通信转单边通信
  聚合通信->点对点通信
  点对点通信->聚合通信
    利用运行时信息+静态分析重构代码
  双边通信->单边通信（包括改RDMA）
    单边通信可以减少内存拷贝次数以及同步的次数

## Slide 14: 优化方法总结
扩展计算和通信重叠的window
  利用Use-Def的方式分析指令间的相互依赖顺序
  对于循环作分析，分析循环前一次迭代和后一次迭代的关系
    Hoefler：使用循环多面体分析的方法
    循环做双缓冲+循环拆分，保证指令调整后的安全性

## Slide 15: 优化方法总结
旧MPI函数替换新的MPI函数
  Non-Persistent替换Persistent的操作
    分析指令间顺序来进行替换
    使用persistent操作来降低通信开销

## Slide 16: 优化方法总结
其它相关思路
  节点内多进程
    直接使用内存指针代替MPI在共享内存上的操作
  分析cache一致性，将RMA替换为LD/ST
  Runtime做消息的分析（OpenMPI message split有影响）
    使得分析后的消息能够更好做通信计算重叠
  做计算通信重叠的代价分析，构建代价分析模型
  做计算通信重叠的可视化分析

## Slide 17: 优化结果总结
Benchmark / Platform
  2009年ICS万恶之源
    Benchmark: NAS / HYCOM (Fortran)
    Platform: 24 Dual Core AMD nodes 20Gbps IB
  2011年Communication Optimization Beyond MPI
    Benchmark: NETPIPE
    Platform: 128 node Dual Core IB: SDR
  2012年Delta-Send/Recv
    Benchmark: NAS / HYCOM
    Platform: 40nodes 2 Intel Xeon 3.2GHz CPU 1Gb-Ethernet

## Slide 18: 优化结果总结
Benchmark / Platform
  2012年Exact Dependence Analysis for Increased Communication Overlap (Hoefler)
    Benchmark: 5 point stencil
    Platform: up to 512cores IB: QDR
  2012年Towards Autotuning by Alternating Communication Methods
    Benchmark: SPIN / SORT
    Platform: Cray XE6 / SGI Altix UV 1000 2-252cores
  2013年Enhancing Performance Portability of MPI Applications
    Benchmark: Graph500 / Stencil
    Platform: 320nodes 2 Intel Quad-Core 2.6GHz CPU IB: QDR

## Slide 19: 优化结果总结
Benchmark / Platform
  2014年Analyzing the Impact of Programming Models
    Benchmark: miniFE / CGSolver
    Platform: up to 512cores IB: QDR
  2014年Enhancing Performance Portability of MPI Applications
    Benchmark: Graph500
    Platform: 16node 16core CPU IB / 10Gigabit
  2016年Compiler-Assisted Overlapping of Communication and Computation
    Benchmark: NAS
    Platform: IB cluster / Ethernet cluster up to 9 nprocs

## Slide 20: 优化结果总结
Benchmark / Platform
  2017年Transforming Blocking MPI Collectives to Non-blocking and Persistent
    Benchmark: CG / GameofLife / miniMD
    Platform: up to 256 nprocs Intel Xeon E5-2680 IB: FDR
  2017年Toucan - A Translator for Communication Tolerant MPI Applications
    Benchmark: 2D Jacobi / MM: 2D Cannon / LULESH / MPIX_FLOWCART
    Platform: Edison Cray XC30 24cores per node (at most 1024 nodes)
  2020年Transparent Overlapping of Blocking Communication in MPI Applications
    Benchmark: ping-pong micro benchmark
    Platform: 16 cores per node Intel Xeon E5-2630 v3 IB ConnectX-3

## Slide 21: 优化结果总结
Benchmark / Platform
  2020年Automatic Code Motion to Extend MPI Nonblocking Overlap Window
    Benchmark: miniMD / miniFE
    Platform: up to 8 nodes
  2021年Automatic Partitioning of MPI Operations in MPI+OpenMP Applications
    Benchmark: 2-dimensional heat dispersion
    Platform: 没说
  2022年Compiler-enabled optimization of persistent MPI Operations
    Benchmark: IMB-ASYNC
    Platform: 2 Intel Xeon Platinum 9242 processors IB HDR100 (at most 64nodes)